## Slide 2
● 1.什么是数制
所谓数制，就是人们利用符号来计数的科学方法，又称为计数制。
数制有很多种，例如最常使用的十进制，钟表的六十进制（每分钟60秒、每小时60分钟），年月的十二进制（一年12个月）等。
无论哪种数制，都包含两个基本要素：基数和位权。
基数
在一个计数制中，表示每个数位上可用字符的个数称为该计数制的基数。

## Slide 3
可使用0、1…9，共10个数
十进制
基数为10
逢十进一
可使用0、1，共2个数
二进制
基数为2
逢二进一
可使用0、1……7，共8个数
八进制
基数为8
逢八进一
可使用0、1…9、A…F，共16个数
十六进制
基数为16
逢十六进一
例如：

## Slide 4
位权
是以基数为底、数字所在位置的序号为指数的整数次幂。
问题的提出：一个数码处在不同位置所代表的值是不同的。例如十进制中，数字5在个位、十位、小数点后1位分别代表5、50和0.5，这是为什么呢？
回答：其奥妙就在于位权。因为在十进制中，个位、十位、小数点后1位的位权不同，分别为1、10和0.1。

## Slide 5
各位位权 … 103 102 101 100 10-1 10-2 …
位权的两要素：基数和位置序号。
其中位置序号的排列规则如下：小数点左边从右至左分别为0，l，2，3，……，小数点右边从左至右分别为-1，-2，-3，……。
基数：10；位置序号 … 3 2 1 0 -1 -2 …
十进制
各位位权 … 23 22 21 20 2-1 2-2 …
基数：2；位置序号 … 3 2 1 0 -1 -2 …
二进制

## Slide 6
各位位权 … 83 82 81 80 8-1 8-2 …
基数：8 ；位置序号 … 3 2 1 0 -1 -2 …
八进制
各位位权 … 163 162 161 160 16-1 16-2 …
基数：16；位置序号 … 3 2 1 0 -1 -2 …
十六进制

## Slide 7
以十进制为例，十进制的个位数位置的位权是 ，十位数位置的位权为 ，小数点后第1位的位权为 。
十进制数15369．58的值等于：
有了基数和位权，我们就可以将一个数按权展开了：
101
100
10-1
说明：
请大家记住，任何进制数转化为10进制数，只需按权展开即可。我们后面讲到的二进制数转化为10进制数，就是将一个2进制数按权展开。八进制、十六进制数是同样的道理！

## Slide 8
进位制 | 计数规则 | 基数 | 各位的权 | 可用数符 | 后缀字符标识
二进制 八进制 十进制 十六进制 | 逢2进1 逢8进1 逢10进1 逢16进1 | 2 8 10 16 | 2i 8i 10i 16i | 0,1 0,1,…,7 0,1,…,9 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F | B O D H
计算机中常用的数制的表示如表所示

## Slide 9
十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
计算机中常见的各种进制数之间的对应关系见下表

## Slide 10
● 2. 二数制
（1）二进制使用0和1进行计数，相应地对应两个基本状态。对于物理元器件而言，一般也都具有两个稳定状态，这些可以用0和1两个数码来表示。
（2）二进制数的运算法则少，运算简单，使计算机运算器的硬件结构大大简化。
（3）二进制的0和1可以对应逻辑中的真和假，可以很自然地进行逻辑运算。
在现代电子计算机中，采用0和1表示的二进制来进行计数。为什么计算机中使用二进制进行计数，而不采用其他计数制呢?

## Slide 11
十进制
二进制
27.25
二进制 十进制
11011.01 1 1 0 1 1 0 1
个位
×24 ×23 ×22 ×21 ×20 ×2-1 ×2-2
+ + + + + +
[例] （11011.01）2 =
● 3.二数制数与十进制数的转换
总结：按权展开

## Slide 12
10010.1101
十进制
二进制
[例] （18.8125）10 =
总结：分为整数部分（除2取余、自底向上）
和小数部分（乘2取整、自顶向下）

## Slide 13
整数部分 （除2取余法） 小数部分 （乘2取整法）
2 18 ...... 余0
9
2 ...... 余1
4
2 ...... 余0
2
2 ...... 余0
1
...... 余1
10010
0.8125
× 2
1.625 ...... 整数部分=1
× 2
1.25 ...... 整数部分=1
× 2
0.5 ...... 整数部分=0
1101
× 2
1.0 ...... 整数部分=1
0.1的二进制——0.00011001100110011001100110011001100110011001100110011001100

## Slide 14
十进制
八进制
678.15625
八进制 十进制
1246.12 1 2 4 6 1 2
个位
×83 ×82 ×81 ×80 ×8-1 ×8-2
+ + + + +
[例] （1246.12） 8 =
● 4.八进制与十进制的转换
总结：按权展开

## Slide 15
1246.117
十进制
八进制
[例]（678.156）10 =
总结：分为整数部分（除8取余、自底向上）
和小数部分（乘8取整、自顶向下）

## Slide 16
整数部分 （除8取余法） 小数部分 （乘8取整法）
8 678 ...... 余6
84
8 ...... 余4
10
8 ...... 余2
1 ...... 余1
1246
0.156
× 8
1.248 ...... 整数部分=1
× 8
1.984 ...... 整数部分=1
× 8
7.872 ...... 整数部分=7
117

## Slide 17
十进制
十六进制
788.07031
十六进制 十进制
314.12 3 1 4 1 2
个位
×162 ×161 ×160 ×16-1 ×16-2
+ + + +
[例] （314.12）16 =
● 5.十六进制与十进制的转换
总结：按权展开

## Slide 18
13A.4F
十进制
十六进制
[例] （314.31）10 =
总结：分为整数部分（除16取余、自底向上）
和小数部分（乘16取整、自顶向下）

## Slide 19
整数部分 （除16取余法） 小数部分 （乘16取整法）
16 314 ...... 余10→A
19
16 ...... 余3
1 ...... 余1
13A
0.31
× 16
4.96 ...... 整数部分=4
× 16
15.36 ...... 整数部分=15→F
4F

## Slide 20
八进制
二进制
（35.64）8
[例] （11101.1101）2 =
● 规则：3位并1位 计数方向：左← . →右 位数不足补0
mod.2 0 1 1 1 0 1 . 1 1 0 1 0 0
mod.8 3 5 . 6 4
● 6.二进制与八进制的转换

## Slide 21
（100101.110001） 2
八进制
二进制
[例] （45.61）8 =
● 规则：1位拆3位
mod.8 4 5 . 6 1
mod.2 1 0 0 1 0 1 . 1 1 0 0 0 1
总结：二进制、八进制之间存在着特殊的对应关系，即 =8，也就是每3位二进制数可以表示一位八进制数。
23

## Slide 22
十六进制
二进制
（3D.5C）16
[例] （111101.010111）2 =
● 规则：4位并1位 计数方向：左← . →右 位数不足补0
mod.2 0 0 1 1 1 1 0 1 . 0 1 0 1 1 1 0 0
mod.16 3 D . 5 C
● 7.二进制与十六进制的转换

## Slide 23
（1001011.01100001） 2
十六进制
二进制
[例] （4B.61）16 =
● 规则：1位拆4位
mod.16 4 B . 6 1
mod.2 0 1 0 0 1 0 1 1 . 0 1 1 0 0 0 0 1
总结：二进制、十六进制之间存在着特殊的对应关系，即 =16，也就是每4位二进制数可以表示一位十六进制数。
24

## Slide 24
1.【NOIP2018提高组】下列四个不同进制的数中，与其它三项数值上不相等的是（ ）。
A. (269)16 B. (617)10 C. (1151)8 D. (1001101011)2
【答案】D
【分析】A为2*162+6*161+9*160=617 C为1*83+1*82+5*81+1*80=617
D为(1001101011)2= (1153)8
2.【NOIP2016提高组】与二进制小数 0.1 相等的八进进制数是（ ）。
A. 0.8 B. 0.4 C. 0.2 D. 0.1
【答案】B
3.【NOIP2016普及组】如果 256 种颜色用二进制编码来表示，至少需要（ ）位。
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
【答案】C
真题演练

## Slide 25
4.【NOIP2015提高组】与二进制小数 0.1 相等的十六进制数是（ ）。
A. 0.8 B. 0.4 C. 0.2 D. 0.1
【答案】A
5.【NOIP2015提高组】下面有四个数据组，每个组各有三个数据，其中第一个数据为八进制数，第二个数据为十进制数，第三个数据为十六进制数。这四个数据组中三个数据相同的是（ ）。
A. 120 82 50 B. 144 100 68 C. 300 200 C8 D. 1762 1010 3F2
【答案】D
6.【NOIP2013普及组】二进制数 11.01 在十进制下是（ ）。
A. 3.25 B. 4.125 C. 6.25 D. 11.125
【答案】A
真题演练